SPECIFIKACE POKLOPŮ A MŘÍŽÍ SAINT-GOBAIN PAM

VIATOP D 400 – poklop pro intenzivní provoz

VIATOP poklop z tvárné litiny dle ČSN EN 124, třída zatížení D 400 (testován na 600 kN), určen pro intenzivní provoz ( hlavní tahy ve městech, křižovatky a okolí autobusových zastávek, autobusová nádraží, průmyslové areály, dálnice a rychlostní komunikace-doporučen ŘSD pro provoz na dálnicích), vstup 610 mm, kruhový rovný rám, výška 100 mm, vnější rozměr rámu 785 mm, vroubení dosedací plochy rámu, kloubové uložení víka v rámu, maximální úhel otevření víka 130°, bezpečnostní aretace víka v 90°, vyměnitelná tlumící vložka z elastomeru. Další možnosti: dodatečné vybavení mechanickým bezpečnostním zámkem proti odcizení a neoprávněné manipulaci; ventilační nebo neventilační; vybavení kalovým košem C4, logo na víku.

VIATOP NIVEAU D 400 – samonivelační poklop pro intenzivní provoz

VIATOP NIVEAU samonivelační poklop z tvárné litiny dle ČSN EN 124 , poklop se válcuje do živičných vrstev vozovky bez pevného uchycení k šachtě, třída zatížení D 400 (testován na 600 kN), určen pro intenzivní provoz, vstup 610 mm, kruhový rovný rám, výška 100 mm, vnější rozměr rámu 785 mm, vroubení dosedací plochy rámu, kloubové uložení víka v rámu, maximální úhel otevření víka 130°, bezpečnostní aretace víka v 90°, vyměnitelná tlumící vložka z elastomeru. Další možnosti: dodatečné vybavení mechanickým bezpečnostním zámkem proti odcizení a neoprávněné manipulaci; ventilační nebo neventilační; vybavení kalovým košem C4, logo na víku.

REXESS D 400 – poklop pro běžný provoz

REXESS poklop z tvárné litiny dle ČSN EN 124, třída zatížení D 400, určen pro běžný provoz, vstup 600 mm, kruhový rám tvaru L, výška 100 mm, vnější rozměr rámu 785 mm, kloubové uložení víka v rámu, systém automatického zajištění víka pružnou západkou, maximální úhel otevření víka 130°, bezpečnostní blokace víka v 90°, vyměnitelná tlumící vložka z kompozitního materiálu. Možnosti: dodatečné vybavení mechanickým bezpečnostním zámkem proti odcizení a neoprávněné manipulaci; zajištění víka proti vyjmutí z rámu bezpečností západkou v pouzdře kloubu; čtvercový rám; ventilační nebo neventilační, logo na víku.

KORUM D 400 – poklop pro intenzivní provoz

KORUM poklop z tvárné litiny dle ČSN EN 124, třída zatížení D 400, určen pro intenzivní provoz, vstup 610 mm, kruhový rám tvaru L, výška 104 mm, vnější rozměr rámu 841 mm, kloubové uložení víka v rámu, systém automatického zajištění víka pružnou západkou, maximální úhel otevření víka 130°, bezpečnostní aretace víka v 90°, vyměnitelná tlumící vložka z kompozitu. Další možnosti: možnost dodatečného vybavení mechanickým bezpečnostním zámkem proti odcizení a neoprávněné manipulaci; možnost dodatečného zajištění víka proti vyjmutí z rámu bezpečností západkou v pouzdře kloubu; čtvercový rám ; ventilační nebo neventilační; logo na víku.

PAMREX D 400 – poklop pro intenzivní provoz

PAMREX poklop z tvárné litiny dle ČSN EN 124, třída zatížení D 400, testován na 580 kN, určen pro intenzivní provoz, vstup 610 mm, kruhový rám tvaru L, výška 100 mm, vnější rozměr rámu 841 mm, kloubové uložení víka v rámu, maximální úhel otevření víka 130°, bezpečnostní aretace víka v 90°, vyměnitelná tlumící vložka z elastomeru. Další možnosti: vstup 700 nebo 800 mm; dodatečné vybavení mechanickým bezpečnostním zámkem proti odcizení a neoprávněné manipulaci, čtvercový rám; ventilační nebo neventilační; logo na víku; dodání v provedení PAMREX těsný (provedení proti zatékání dešťové vody); kalový koš C1 až C3; hydraulické rameno pro PAMREX 800 (usnadnění manipulace).

PAMETANCHE D 400 - voděodolný poklop pro intenzivní provoz

PAMETANCHE  poklop z tvárné litiny dle ČSN EN 124, třída zatížení D 400, určen pro intenzivní provoz, těsný proti vodě při vnitřním i vnějším tlaku vody až 1 bar, vstup 610 mm, kruhový rám tvaru L, výška 100 mm, vnější rozměr rámu 850 mm, víko upevněno pomocí 6 šroubů a 6 speciálních upínacích matek, vyměnitelná tlumící vložka z polyethylenu, elastomerová těsnící vložka. Další možnost: logo na víku

AMBER D 400 – poklop pro intenzivní provoz

AMBER poklop z tvárné litiny dle ČSN EN 124 s víkem s betonovou výplní s odolností proti CHRL, třída zatížení D 400, určen pro intenzivní provoz, vstup 600 mm, kruhový rám tvaru L, výška 104 mm, vnější rozměr rámu 785 mm, systém automatického zajištění víka pružnou západkou, vyměnitelná tlumící vložka z kompozitního materiálu. Možnosti: dodatečné vybavení mechanickým bezpečnostním zámkem proti odcizení a neoprávněné manipulaci; ventilační nebo neventilační, nápis na víku.

OPT-EMAX D 400 – pravoúhlý poklop pro intenzivní provoz

OPT-EMAX poklop z tvárné litiny dle ČSN EN 124, třída zatížení D 400, určen pro intenzivní provoz, vstup 600 x 600 mm,  čtvercový rám tvaru L, výška 100 mm, vnější rozměr rámu 800 x 800 mm, kloubové uložení víka v rámu, konstrukce víka ve formě dvojitého trojúhelníku, která vylučuje klapání poklopu (trojúhelníkové víko se třemi body podepření), maximální úhel otevření víka 130°, bezpečnostní aretace víka v 90°. Další možnosti: vstup 600 x 900 mm (rám 800 x 1100 mm); dodatečné vybavení mechanickým bezpečnostním zámkem proti odcizení a neoprávněné manipulaci.

PARXES C 250 – čtvercový poklop pro vozovky, chodníky a parkoviště

PARXES poklop z tvárné litiny dle ČSN EN 124, třída zatížení C 250, určen do pozemních komunikací, nejvíce 0,5 m do vozovky a 0,2 m do chodníku, dále pro chodníky, pěší a obytné zóny, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, vstup: 300 x 300 mm; 400 x 400 mm; 500 x 500 mm; 600 x 600 mm, pravoúhlý rám, výška 56 mm, vedení víka při otevírání ve žlábku rámu = „nepravý“ kloub, patří do skupiny hydraulických poklopů - rám je vybaven speciálním žlábkem s možností vyplnění vazelínou, který po uzavření poklopu zajišťuje bezzápachový provoz a zároveň omezuje průnik kapalin. Další možnost: dodatečné vybavení mechanickým bezpečnostním zámkem proti odcizení a neoprávněné manipulaci.

TEK B 125 – poklop pro chodníky a parkoviště

TEK poklop z tvárné litiny dle ČSN EN 124, třída zatížení B 125, určen pro chodníky, pěší a obytné zóny, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, vstup 600 mm, kruhový rám tvaru L, výška 100 mm, vnější rozměr rámu 785 mm, kloubové uložení víka v rámu, systém automatického zajištění víka pružnou západkou, maximální úhel otevření víka 130°, vyměnitelná tlumící vložka z polyethylenu. Další možnosti: dodatečné vybavení mechanickým bezpečnostním zámkem proti odcizení a neoprávněné manipulaci; zajištění víka proti vyjmutí z rámu bezpečností západkou v pouzdře kloubu; ventilační nebo neventilační; logo na víku.

AKSESS B 125 – pravoúhlý poklop pro chodníky a parkoviště

AKSESS poklop z tvárné litiny dle ČSN EN 124, třída zatížení B 125, určen pro chodníky, pěší a obytné zóny, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, pravoúhlý rám, pravoúhlý, výška 37 až 40 mm, patří do skupiny hydraulických poklopů - rám je vybaven speciálním žlábkem s možností vyplnění vazelínou, který po uzavření poklopu zajišťuje bezzápachový provoz a zároveň omezuje průnik kapalin, vedení víka při otevírání ve žlábku rámu = „nepravý“ kloub. Další možnost: provedení s mechanickým bezpečnostním zámkem proti odcizení a neoprávněné manipulaci.

Vstup:	220 x 220 mm; 300 x 300 mm; 350 x 350 mm; 400 x 400 mm; 450 x 450 mm; 450 x 600 mm, 500 x 500 mm; 600 x 600 mm; 700 x 700 mm.

PAMETIC 2 GATIC B 125 až F 900 – modulární poklopy různých velikostí

PAMETIC 2 GATIC poklop z tvárné litiny dle ČSN EN 124, třídy zatížení od B 125 do F 900, celolitinový nebo s betonovou výplní, široká škála rozměrů, světlost od 300x300 až po 3900x4220, pravoúhlý rám tvaru L, rám tvořen sešroubováním nosníků, spoje zality kovem, těsný proti vodě a plynu, styčná plocha rámu i víka je opracována a ošetřena grafitovou pastou, max. mezera mezi rámem a víkem je 0,25 mm, otevírání pouze pomocí speciálních ovládacích klíčů, víko přišroubováno k rámu, nivelační šrouby v rámu pro přesné výškové nastavení poklopu. Další možnost: provedení víka pro betonovou výplň.

VIATOP D 400 – vtoková mříž pro intenzivní provoz

VIATOP mříž z tvárné litiny dle ČSN EN 124, třída zatížení D 400, určena pro intenzivní provoz, vstup 500 x 500 mm, čtvercový rovný rám, výška 102 mm, vnější rozměr rámu 506 x 504 mm, vroubení dosedací plochy rámu (pevná a bezpečná instalace, zamezení pohybů rámu), ploché víko, kloubové uložení víka v rámu, systém automatického zajištění mříže dvojicí pružných západek, maximální úhel otevření víka 130°, bezpečnostní tvar otvorů ve víku, výstupky na víku pro zvýšení hltnosti. Další možnosti: obdélníkový rám 309 x 527 mm; konkávní víko; vybavení kalovým košem E4.